購屋指南

- 先查問大樓第幾樓層為水塔中繼站，不可買在中繼站的左、右及下層房屋，可能造成水滲漏，導致嚴重壁癌情形。

- 不可買在大樓抽氣通風口附近（或整排房屋有地下停車場），會因抽氣時馬達聲音太大造成噪音。

3.檢查房屋是內牆壁、天花板、橫樑是否有裂痕以及漏水痕跡（可側身斜視之，或貼近牆壁視之，尤其須從樓頂往下看比較準確）。

4.買套房時，室內避免有太多柱子，因為佔據了室內空間，導致使用坪數減少。

5.避免買死巷的房屋。社區房屋時同ㄧ排房屋避免買第一間，因為車子轉彎進入車庫不易。

6.面對房屋時，廚房應在右方，浴室與廁所在左方。且宜買陽光有照射到室內之房屋。（避免買朝北或朝西之方位，因為不是在買店面）

7.室內已經裝潢的套房，應將每間天花板可活動的打開看看，（1.）樓頂是否有漏水痕跡（2.）抽氣機之風管是否確實排到屋外（尤其是浴室內、廚房內）（否則會造成天花板塌下來或室內油漆脫落，室內臭氣難聞）（3.）並檢查電線是否有配在塑膠管內？（不可以看到電線，因為電線外露易造成斷裂）

8.打開每一窗戶與紗窗是否活動自如，並敲地板是否紮實非空心（因為易造成龜裂）。

9.每一道門關上時是否密縫，否則容易造成空隙太大，蚊蟲易入侵室內。

10.插座是否每一房間都有。

11.現代化的裝設是否齊全？如：電話及第四台與網路插孔（最好每一房間均有）

12.不可買大樓的二、三樓或最高樓。（因為愈低樓層易造成水管阻塞，愈高樓層地震晃動比較劇烈。）

13.社區式的房屋（如：領袖天悅、科博奕園）注意：相鄰兩房需用牆壁間隔（前或後之陽台也須適當高度強來間隔），房屋左或右空地不可有變電站或高壓變電箱裝設，避免電磁波影響。

14.仔細看天花板與牆壁油漆是否ㄧ致顏色，若經補修其色澤會不同。

15.買社區式或大樓的房屋，需考慮每月保全管理費、公共水電費多少？

房屋驗屋清單

- 【依照檢測情況 若不合格者項目打X 合格者打V】※

把缺失全修繕完畢後再放款 
對保時也教大家要在放款委託書上載明"需通知本人後才可放款"

門：

(玄關門)

- □ 玄關門試著上鎖及開鎖 , 檢查鑰匙開關是否順暢， 鎖頭與鎖孔正確密合、不鬆動。

- □ 玄關門貓眼可看清楚門外。

- □ 門開關無雜音。

- □ 門片及門框無撞傷、凹損、刮傷或烤漆脫落、鏽蝕。

- □ 門扇時與地面縫隙無過大。

- □ 玻璃無刮傷。

(臥室、廁所、廚房、陽台門)

- □ 門止無損壞。

- □ 門關起來與門框及鎖孔閉合，檢查鑰匙開關是否順暢， 鎖頭與鎖孔正確密合、不鬆動。

- □ 門扇與地面縫隙無過大。

- □ 門把或門鎖無鬆動及轉動順暢。

- □ 門開關無雜音。

- □ 門框無油漆漬、污損。

窗戶：(請一定要每一片都仔細慎重的檢查..以防颱風來襲時發生危險)

- □ 閉合度良好(怕下雨天水滲入)。

- □ 可緊密上鎖，鎖起來順暢不會有卡卡的情形。

- □ 窗、紗窗開啟順暢。

- □ 窗框、玻璃無刮傷。

- □ 紗窗窗框邊有防蚊條。

- □ 紗窗無變形及無法拆卸情形。(請試著拆下來看看)

天花板、牆面、各處地板：

(天花板)

- □ 抬頭看天花板粉刷是否平整。

- □ 顏色是否均勻。

- □ 有無龜裂情形。

- □ 有無脫落情形。

(牆壁) 每一面牆都要從上到下徹底檢查，除了看 還要用手摸、輕敲

- □ 顏色有無均勻。

- □ 有無龜裂。

- □ 有無脫落。

- □ 無明顯刷痕  (不能出現明顯的刷痕)。

- □ 後背貼牆頭側臉斜視檢視牆的平整度。

(地板磁磚)

- □ 地毯式的檢查確認每一處地板為實心(請輕敲地板 若出現ㄎㄡㄎㄡ的聲音 就是空心)。

- □ 地磚鋪貼平整無龜裂無高低不平。

- □ 磚縫大小一致。

- □ 磚縫色澤一致。

- □ 磁磚色澤一致。

- □ 地磚邊緣無破裂或磨損。

- □ 趴在地上檢查地面是否高低不平  可用球來滾動測試。

浴室：

(洗臉盆)

- □ 止水塞拉桿功能正常。

- □ 拉桿位置恰當。

- □ 蓄滿水至溢水口，看水是否可從溢水口排出。

- □ 臉盆下方排水管附近是否有漏水。(水龍頭打開讓水一直流 檢查水管是否有漏水現象產生)

- □ 止水塞拉起，看排水是否順暢。(若排水速度很慢  就是有堵塞的情形 或是管路有問題)

- □ 檢查各排水管是否有漏水現象。

- □ 臉盆台面是否無損毁刮傷，扶手是否堅固。

- □ 洗臉盆與牆面緊密貼合且螺栓栓緊。

- □ 鏡前的層板固定不鬆動。

- □ 檢查鏡面的除霧功能是否正常。

- □ 鏡面的固定是否拴緊。

(水龍頭)

- □ 無刮傷鏽蝕。

- □ 龍頭轉動順暢。

- □ 水量出水正常。

- □ 順便檢查水出來的顏色及味道是否無色無味。

(浴缸及淋浴設備)

- □ 將浴缸裝滿水檢查排水功能是否順暢。

- □ 若有按摩浴缸 需檢查氣泡功能是否正常運作 正常排水。

- □ 浴缸表面是否無刮傷瑕疵。

- □ 浴缸接縫處, 水泥填補是否平整、是否有打矽利康防水。

- □ 檢查水龍頭水量控制。

- □ 切換至蓮蓬頭出水是否正常。

- □ 檢查蓮蓬頭無瑕疵及軟管無漏水及變形、軟管長度適當。

- □ 該打矽利康的部分是否確實做好。

- □ 浴室地板上的排水孔 是否排水順暢良好。

- □ 地板的傾斜度是否剛好(如果不夠傾斜 水將會排不出去因積水)。

下一頁

(馬桶)

- □ 馬桶外觀乾淨無瑕。

- □ 馬桶蓋是否有鬆動情形及刮傷裂痕等。

- □ 沖水量及排水是否正常。

- □ 水箱注水到一定位置是否會停止。

- □ 沖完水後 馬桶周邊是否會有漏水現象產生。(如果眼睛不好 可以在水箱滴些顏料 將水染色來觀察)

(排風扇)

- □ 運轉正常。

- □ 是否在運轉中安靜無聲。(試著讓它轉久點  比較能測出是否有問題)

(各類五金配備)

- □ 毛巾架及置物架 是否牢牢固定在牆壁上。(請試著用點力拉拉看)

- □ 各類五金配件是否有生鏽及刮痕情形。

廚房：

(櫥櫃)

- □ 檢查每一片櫥櫃門 開關是否平順正常 。

- □ 櫥櫃門是否都與櫃子緊密結合。

- □ 門鉸鏈是否有生鏽及刮傷情形。

- □ 抽屜拉籃是否抽拉順暢

- □ 菜刀架及其他廚具五金配件 是否牢牢固定。

- □ 檢查每一處是否有刮傷或是鏽蝕及碰傷的情形。

(流理台及洗滌槽)

- □ 檢查是否有無刮傷、鏽蝕。

- □ 洗滌槽水塞是否能緊密塞住。]

- □ 水龍頭、溢水孔功能正常、排水時順暢。

- □ 打開水龍頭後 檢查水管是否有漏水之情形。

- □ 試著拉拉水管  看看是否有裝好。

(瓦斯爐)

- □ 功能是否正常

- □ 無雜音(若有漏氣時 會產生虛虛的聲音)

- □ 瓦斯接頭軟管緊密固定。

- □ 排煙軟管正確接妥至戶外(很多建商對這個會偷懶  導致油煙排不出去 搞的別人家的油煙跑到自己家不說  自己家的油煙也出不去   因此要審慎檢查喔!!)

- □ 爐面外觀是否無刮傷或是鏽蝕。

(廚房磁磚)

- □ 檢查是否每一片都貼的平滑完整、穩固。

- □ 有無裂痕。

(排油煙機)

- □ 外觀有無刮傷或是鏽蝕 或是碰傷情形。

- □ 各項功能正常。

- □ 濾油杯及各項配件皆有。

電機設備：

(總開關)

- □ 總開關牆面開口是否有修邊。

- □ 開關箱面板平整無撞傷 。

- □ 開關箱門開關順暢及閉合時緊密。

- □ 箱內線路整齊、標示清楚。

- □ 將所有迴路開至ON，逐一檢查每一開關及燈具功能。

(各項開關)

- □ 開關面板上的夜視功能是否正常。(就是那個面板上的小亮燈喔!!)

- □ 面板有無損傷及刮痕。

- □ 每個開關是否功能正常、燈具是否都有對應。

(住戶對講機)

- □ 是否有使用手冊。

- □ 檢查呼叫功能是否正常。

- □ 收訊功能是否正常、有無雜音等。

- □ 警報功能正常及按鈕正常。(若對講機無警報功能 就請試試按鈕是否好按、功能正常)

(電話系統)

- □ 電話插座能正常使用。

- □ 無雜訊及雜音。

(若可以 請帶一個有線電話去試試)

(警報系統)

- □ 電梯/樓管感應器 是否能正常使用。

- □ 各攝影機是否正常使用。

- □ 其他：

(插座)

- □ 插座牆面無破口、是否有修邊。

- □ 面板是否平整無翹起、閉合完整、無破損。

可準備一插座檢測儀或充電器或任何可以測試是否通電的設備，以檢查每個 插座都OK。 
電話孔及電視孔驗屋時雖無法測功能， 驗收單應註明若搬遷後發現無法使用時應立即改善.  
每一空間: 客廳、餐廳、卧室、浴室、 廚房、陽台均要地毯式的檢查 , 如地板是否均為實心、有排水孔的地方排水順暢、 每一片窗、每一個插座開關都不能疏忽哦