快速捲門跟傳統捲門的差異

|  | 快速捲門 | 傳統捲門 |
| --- | --- | --- |
| 原理 | 升降快速(大約一秒16公分) 使用馬達(直流24V)並且附輔助彈簧延緩其彈性疲乏的時間 | 升降較慢(大約一秒7~9公分) 用交流馬達帶動捲軸 |
| 聲音的比較 | 安靜無聲 (門片兩旁皆釘有塑膠織帶) | 鐵與鐵的摩擦聲響極大 |
| 門板的材質 | 鍍鋁鋅鋼板，目前國內皆已使用澳洲BlueScope Steel捲門專用鋼板鋼鐵生產，其鋼板經過八層化學處理及一層特殊烤漆，杜絕生鏽可能性 鋁合金：本身就具備耐酸不生鏽的特性，並易於上色 | 黑鐵：需做噴漆後才稍不易生銹，質重價格差 白鐵：質重硬度佳，永不生銹，價格過高 |
| 軌道的差異 | 一體成型為凹型，強度增加，偷兒不易撬開，安全性大增。 | 軌道為ㄇ字型，強度較差，易被撬開 |
| 馬達的差異 | 馬達省電；兩顆直流24v馬達，電力等同於一台家用電風扇。 | 耐操,但很耗電(約直流馬達3倍) |
| 安全機制 | 下降遇阻力即反轉上升，上升遇阻力則停止.下降時壓到人車會自動反轉上升，上升時遇小孩吊掛玩耍則自動停止。 原理為微電腦控制箱內主機板程式設定，內設亂碼式密碼千萬組，遙控器防盜拷，永不重複，偷兒持頻道掃描器無法掃瞄。 停電失火緊急狀態，可切換成手動裝置，以手輕鬆拉動捲門上下，費時五秒。 | 紅外線感應控制停止下降，但是壓傷甚至壓死人時有所聞 停電失火緊急狀態須拉鐵鍊，費時15~30分 |
| 使用年限 | 問市至今約25年，因專利等受限推廣較慢，近年來建築品質提昇才較為普遍安裝 | 保養良好可維持40年左右但是容易馬達過熱故障 |

參考網頁:

http://www.web66.com.tw/web/UPT?Cly=400000&tag=%E5%BF%AB%E9%80%9F%E6%8D%B2%E9%96%80